## Slide 1
تحلیل ریسک استفاده از پساب تصفیه خانه به منظور احیا تالاب
درس: استفاده از آب‌های نامتعارف
ارائه دهنده: رضا دلباز
بهار 1402

## Slide 2
تفاوت ریسک و خطر چیست
؟

## Slide 3
بیانگر احتمال وقوع یک خطر یا رویداد نامطلوب در سیستم و شدت اثرات منفی ناشی از آن است.
ریسک:
منبع یا وضعیتی تهدیدآمیز است که عاملی برای صدمه به صورت‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می‌باشد.
خطر:

## Slide 4
به طور سیستماتیک مشخص می‌کند چه خطراتی در سیستم و یا محیط کار هستند و احتمال رخداد دادن خطر با چه آسیب و شدتی وجود دارد؟
ارزیابی ریسک:

## Slide 6
بررسی توزیع و غلظت هشت نوع از فلزات سنگین در تالاب.
شناسایی منابع احتمالی این آلاینده‌ها.
یافتن مناطقی که بیش‌ترین تاثیر را از این آلاینده‌ها می‌پذیرند.
ارزیابی خطرات بالقوه فلزات سنگین، از نظر اکولوژیکی در این منطقه
اهداف مطالعه
Notes: سمیت فلزات سنگین حتی در غلظت‌های پایین
آسیب پذیری تالاب‌ها به علت ورود رواناب‌ها و پساب‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی

## Slide 7
منطقه مورد مطالعه: Huixian
65 نمونه از 10 ناحیه
Notes: سمیت فلزات سنگین حتی در غلظت‌های پایین
آسیب پذیری تالاب‌ها به علت ورود رواناب‌ها و پساب‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی
نواحی ده گانه شامل:
مزارع ذرت، برنج،کلزا و سبزیجات
جنگل، رودخانه، مرداب، دریاچه، جوی‌های آبیاری، استخرهای ماهی

## Slide 8
روش‌های ارزیابی ریسک
Geoaccumulation index
Nemerow’s synthetical contamination index
The potential ecological risk index
Notes: Igeo بین 0 تا 5 است که 0 بدون آلودگی و 5 خطرناک به لحاظ آلودگی حساب می‌شود
RI کمتر از 150 با ریسک کم و بیش تر از 300 خطرناک است

## Slide 9
نتایج و بحث
Notes: تایج نشان داد که به جز Cd، که بالاتر از سطح استاندارد در تمام انواع استفاده از زمین بود، عناصر دیگر در اکثر مناظر در محدوده قابل قبول کلاس II، برای حفاظت از محیط زیست بودند.
غلظت آلاینده‌ها در رسوبات بیشتر از محیط‌های دیگر خاکی است.

## Slide 10
نتایج و بحث
Notes: در مقایسه، مقادیر متوسط ناشی از As، Cr، Cu، و Hg در هویکسی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از غلظت های متوسط این آلاینده ها در رسوب در نه تالاب دیگر در چین، از جمله تالاب های استان گوانگشی بود

## Slide 11
ارزیابی ریسک
Geoaccumulation index method
Nemerow’s synthetical contamination index
Ecological risk indices (RI)
Notes: به جز Cd در هفت محل و Hg در دو محل که مقادیر آن ها بیشتر از ۱.۰ بود، که به معنی آلودگی متوسط است.
نتیجه شاخص آلودگی مصنوعی نمرو (PN)، نشان داد که رودخانه، مرداب، دریاچه، و میدان تجاوز به طور متوسط با مقادیر PN بالاتر از ۲.۰ آلوده شدند، اما استخر ماهی، میدان ذرت، میدان شالیزاری، و گودال کشاورزی کمی با مقادیر PN بالاتر از ۱.۰ آلوده شدند.
Samples from the river and rape field were found to pose the highest ecological risk (300 ≤ RI < 600), while in woodland, showed the lowest ecological risk (RI < 150), and the rest posed a moderate risk (150 ≤ RI < 300). According to the RI index, Cadmium was found to have a considerable potential ecological risk (80 ≤ Eir < 160) in the river, marsh, lake, fish pond, maize field, paddy field, rape field, while moderate risk (40 ≤ Eir < 80) in the agricultural ditch, vegetable field, and woodland. Also, Hg was shown to pose a high potential risk (Eir between 160 to 320) in the river, considerable risk (Eir between 80 to 160) in the marsh, maize field, and rape field, but moderate (40 ≤ Eir < 80) in the rest of the landuse types. In addition, all other heavy metals posed a low potential risk (Eir < 40) in different landscapes.

## Slide 12
نتیجه‌گیری
به طور کلی، فلزات سنگین موجود در تالاب براساس این مطالعه، در تمام انواع کاربری ها به جز جنگل ها، خطرات اکولوژیکی متوسط تا بالا دارند. بیش ترین خطرات اکولوژیکی به طور خاص در بستر رودخانه و مزارع کلزا یافت شد. نمونه‌های رسوب ۱۱ درصد آلوده‌تر از نمونه های خاک هستند که احتمالا به دلیل رسوب گذاری طولانی مدت، دست‌کاری کم‌تر در مقایسه با خاک و همچنین جذب گیاه است.
براساس نتایج ارزیابی ریسک، برای دو آلاینده کادمیوم و جیوه، سطح غلظت از استاندارد کیفیت زیست محیطی فراتر رفت، که یک خطر اکولوژیک شدید تا متوسط را نشان می دهد، و بنابراین، باید به عنوان آلاینده‌های اولویت‌دار برای محل مورد مطالعه در نظر گرفته شود.
Notes: به جز Cd در هفت محل و Hg در دو محل که مقادیر آن ها بیشتر از ۱.۰ بود، که به معنی آلودگی متوسط است.
نتیجه شاخص آلودگی مصنوعی نمرو (PN)، نشان داد که رودخانه، مرداب، دریاچه، و میدان تجاوز به طور متوسط با مقادیر PN بالاتر از ۲.۰ آلوده شدند، اما استخر ماهی، میدان ذرت، میدان شالیزاری، و گودال کشاورزی کمی با مقادیر PN بالاتر از ۱.۰ آلوده شدند.
Samples from the river and rape field were found to pose the highest ecological risk (300 ≤ RI < 600), while in woodland, showed the lowest ecological risk (RI < 150), and the rest posed a moderate risk (150 ≤ RI < 300). According to the RI index, Cadmium was found to have a considerable potential ecological risk (80 ≤ Eir < 160) in the river, marsh, lake, fish pond, maize field, paddy field, rape field, while moderate risk (40 ≤ Eir < 80) in the agricultural ditch, vegetable field, and woodland. Also, Hg was shown to pose a high potential risk (Eir between 160 to 320) in the river, considerable risk (Eir between 80 to 160) in the marsh, maize field, and rape field, but moderate (40 ≤ Eir < 80) in the rest of the landuse types. In addition, all other heavy metals posed a low potential risk (Eir < 40) in different landscapes.

## Slide 14
Notes: آب تالاب کاملا با خلیج فارس آمیخته است و رودخانه مهران در بخش شرقی كه به آن میریزد، تأثیر زیادی در افزایش یا كاهش آب خور ندارد.

## Slide 15
با تمركز بر شرایط محیط زیستی تالاب بین‌المللی خورخوران و كلیه عوامل تنش‌زا و استرس‌هایی كه باعث بر هم خوردن تعادل اكولوژیكی و همچنین به خطر افتادن موجودیت و بقای تالاب می‌شود مورد بررسی قرار گیرد.
اهداف مطالعه

## Slide 16
مواد و روش‌ها
تعیین ریسک‌های شاخص تهدیدکننده برای تالاب بین‌المللی خورخوران
1
تجزیه و تحلیل و رتبه‌بندی ریسک‌ها بر اساس روش تصمیم‌گیری چندمعیاره
2
اولویت‌بندی معیارها بر اساس سه شاخص شدت اثر ریسک، احتمال وقوع و حساسیت محیط پذیرنده با روش ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده‌آل (تاپسیس) مورد استفاده قرار گرفت

## Slide 17
مواد و روش‌ها
تشکیل ماتریس تصمیم
ماتریس تصمیم شامل یکسری معیار و گزینه می‌باشد یک ماتریسی که معیارها در ستون ها قرار می گیرند و گزینه ها در سطر هستند. و هر سلول ماتریس ارزیابی هر گزینه نسبت به هر معیار است. بعد از اینکه ماتریس تصمیم تشکیل شد می بایست آن را توسط نظرات خبرگان تکمیل کنیم
بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم
بی مقیاس کردن در روش تاپسیس با استفاده از روش نرم صورت میگیرد و به اینصورت انجام می شود که هر درایه بر جذر مجموع مربعات درایه های آن ستون معیار تقسیم می شود. در این گام در واقع ماتریس تصمیم تبدیل به یک ماتریس بی بعد می شود.

## Slide 18
مواد و روش‌ها
تشکیل ماتریس تصمیم
ماتریس تصمیم شامل یکسری معیار و گزینه می‌باشد یک ماتریسی که معیارها در ستون ها قرار می گیرند و گزینه ها در سطر هستند. و هر سلول ماتریس ارزیابی هر گزینه نسبت به هر معیار است. بعد از اینکه ماتریس تصمیم تشکیل شد می بایست آن را توسط نظرات خبرگان تکمیل کنیم
بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم
بی مقیاس کردن در روش تاپسیس با استفاده از روش نرم صورت میگیرد و به اینصورت انجام می شود که هر درایه بر جذر مجموع مربعات درایه های آن ستون معیار تقسیم می شود. در این گام در واقع ماتریس تصمیم تبدیل به یک ماتریس بی بعد می شود.
تعیین ماتریس بی مقیاس وزن دار
در این گام باید وزن معیارها که از روش‌های دیگر بدست آمده است را در ماتریس نرمال ضرب کنیم تا ماتریس وزن دار حاصل شود

## Slide 19
مواد و روش‌ها
بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم
بی مقیاس کردن در روش تاپسیس با استفاده از روش نرم صورت میگیرد و به اینصورت انجام می شود که هر درایه بر جذر مجموع مربعات درایه های آن ستون معیار تقسیم می شود. در این گام در واقع ماتریس تصمیم تبدیل به یک ماتریس بی بعد می شود.
تعیین ماتریس بی مقیاس وزن دار
در این گام باید وزن معیارها که از روش‌های دیگر بدست آمده است را در ماتریس نرمال ضرب کنیم تا ماتریس وزن دار حاصل شود
یافتن حل ایده ال و ضد ایده آل
در این جا باید نوع معیارها مشخص شود معیارها یا جنبه مثبت دارند یا منفی. معیارهای مثبت معیارهایی هستند که افزایش آن ها باعث بهبود در سیستم شود مثل کیفیت یک محصول این معیار از نوع مثبت است و حل ایده آل آن برابر با بزرگترین درایه ستون معیار و ضد ایده آل برابر با کوچکترین درایه سلول. برای معیارهای منفی بالعکس.

## Slide 20
مواد و روش‌ها
تعیین ماتریس بی مقیاس وزن دار
در این گام باید وزن معیارها که از روش‌های دیگر بدست آمده است را در ماتریس نرمال ضرب کنیم تا ماتریس وزن دار حاصل شود
یافتن حل ایده ال و ضد ایده آل
در این جا باید نوع معیارها مشخص شود معیارها یا جنبه مثبت دارند یا منفی. معیارهای مثبت معیارهایی هستند که افزایش آن ها باعث بهبود در سیستم شود مثل کیفیت یک محصول این معیار از نوع مثبت است و حل ایده آل آن برابر با بزرگترین درایه ستون معیار و ضد ایده آل برابر با کوچکترین درایه سلول. برای معیارهای منفی بالعکس.
محاسبه فاصله از حل ایده ال و ضد ایده آل و رتبه‌بندی گزینه‌ها
بر اساس روابط موجود فاصله هر گزینه را ایده ال مثبت و منفی اش محاسبه شده و با توجه به این موضوع رتبه هر گزینه بدست می‌آید.
Notes: برای معیارهایی که بار مثبت دارند ایده‌آل مثبت بزرگترین مقدار آن معیار است.
برای معیارهایی که بار مثبت دارند ایده‌آل منفی کوچکترین مقدار آن معیار است.
برای معیارهایی که بار منفی دارند ایده‌آل مثبت کوچکترین مقدار آن معیار است.
برای معیارهایی که بار منفی دارند ایده‌آل منفی بزرگترین مقدار آن معیار است.

## Slide 21
مواد و روش‌ها
یافتن حل ایده ال و ضد ایده آل
در این جا باید نوع معیارها مشخص شود معیارها یا جنبه مثبت دارند یا منفی. معیارهای مثبت معیارهایی هستند که افزایش آن ها باعث بهبود در سیستم شود مثل کیفیت یک محصول این معیار از نوع مثبت است و حل ایده آل آن برابر با بزرگترین درایه ستون معیار و ضد ایده آل برابر با کوچکترین درایه سلول. برای معیارهای منفی بالعکس.
محاسبه فاصله از حل ایده ال و ضد ایده آل و رتبه‌بندی گزینه‌ها
بر اساس روابط موجود فاصله هر گزینه را ایده ال مثبت و منفی اش محاسبه شده و با توجه به این موضوع رتبه هر گزینه بدست می‌آید.

## Slide 22
Notes: شدت اثر، احتمال وقوع و حساسیت محیط پذیرنده

## Slide 23
با توجه به نتایج این جدول، می‌توان اولویت‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی به منظور كاهش پیامدهای ریسک‌های شناسایی شده، به ویژه ریسک‌هایی كه دارای پیامدهای جبران‌ناپذیری بر محیط‌زیست و عملكرد تالاب هستند، صورت پذیرد.

## Slide 24
این منطقه تحت تأثیر پساب‌های صنعتی بدون تصفیه می‌باشد.
قاچاق سوخت در این منطقه رایج است که امکان نشت سوخت را افزایش می‌دهد.
روستاهای این ناحیه سیستم دفع پسماند و فاضلاب ندارند.
طرح‌های مختلف آب شیرین‌كن در مناطق مختلف قشم و بندر خمیر سبب تغییر خواص فیزیكی و شیمیایی آب دریا شده و آن را از تعادل اكولوژیكی خارج می‌كند.

## Slide 25
تعبیه مكان مناسب با رعایت فاصله مناسب برای دفن بهداشتی زباله‌های شهری – روستایی و صنعتی
جلوگیری از قاچاق سوخت با ضوابط و الزامات قانونی و ایجاد اشتغال برای افراد بومی
تعیین مكان مناسب برای اسكراپ و شستشو و تعمیر لنج‌ها و شناورها
استفاده از ادوات و فناوری‌های جدید به منظور پیشگیری و كنترل آلودگی‌های نفتی ایجاد شده
توسعه روستاهای سازگار با محیط زیست
تدوین استانداردهای جدید برای خروجی فاضلاب‌های صنعتی و انسانی مجاور مناطق تالاب

## Slide 26
تحلیل ریسک استفاده از پساب تصفیه خانه شهرک صنعتی البرز به
منظور احیا تالاب (اله آباد دشت قزوین) با استفاده از مدل پاپیونی (Bow-Tie)
طرح موضوع

## Slide 27
معرفی مدل پاپیونی
در این روش ابتدا علل‌های ایجاد یک رویداد نامطلوب در سیستم بررسی می‌شود و درنهایت اثرات ناشی از این رویداد نامطلوب در سناریوهای مختلف طبقه‌بندی خواهد شد.

## Slide 28
مزایای استفاده از مدل پاپیونی
نمایش ساده ، قابل فهم و مؤثر در تجزیه و تحلیل ریسک
تحلیل همزمان علل و معلول‌های حاصل از یک رویداد نامطلوب در سیستم
شناسایي پیامدهای حاصل از یک رویداد نامطلوب در سیستم
دسته‌بندی پیامدهای حاصل از رویداد نامطلوب سیستم در سناریوهای مختلف به‌منظور کاهش ریسک‌های ایجادشده و مدیریت هرچه بهتر سیستم